## Slide 1: Leksion 3
Frida GJERMENI

## Slide 2: Ceshtje:
Protokolli IP
Shtresa e Aplikacionit

## Slide 3: Protokolli IP
Headeri IP
IP burim
IP destinacion
Headeri IP

## Slide 4: Fushat e Headerit IP
Adresimi Logjik
Kalimi i paketave ne rrjete te
Ndermjetme derisa te mberrijme ne
Destincacion....
A
dresim unik global—adresim logjik
Adresa IP (IPv4)---32 bit
Unike = Identifion nje host te
Vetem ne rrjet ne nje moment
Kohor.
Nje IP adrese me nje pajisje
Pergjithmone????

## Slide 5
Hapesira e adresimit- N bit adresa—hapesira e adresimit ----???
A eshte ky numri aktual apo ka rrjedhje/ kufizime??
Format e shprehjes se adreses IP
Klasat e adresave IP—5 rangje numrash

## Slide 6
Network ID dhe Nyjet ID tek adresa IP

## Slide 7: Adresat IP qe evitohen nga perdorimi
Addresa IP | Funksioni | 
Network 0.0.0.0 | I referohet ruterit default. Ky ruter perdoret për të lehtesuar perdorimin e tabelave të rutimit, qe permajne adresat IP. | 
Network 127.0.0.0 | Rezervohet për Loopback. Adresa 127.0.0.1 shpesh perdoret për të referuar hostin lokal. Duke perdorur kete adrese aplikacionet mund të adresojne një host lokal sikur ai të ishte ne distance. | 
Adresat IP me të gjitha bitet e hostit zero. (Adresat e rrjetit) për shembull 192.168.0.0 | I Referohen rrjetit perkates. për 192.168.0.0 mund të perdoret për të identifikuar rrjetin 192.168. | 
Adresat IP me të gjitha bitet e hostit 1 (Broadcasti i një nenrrjeti/rrjeti) për 192.168.255.255 | Adresat IP me të gjitha bitet e hosti 1 jane adresa broadcast dhe nuk duhet të perdoren. Disa shembuj: 125.255.255.255 (klasa A) , 190.30.255.255 (klasa B), 203.31.218.255 (klasa C). | 
Adresa IP me të gjitha bitet 1 (është broadcasti i rrjetit) për shembull 255.255.255.255 |  | Adresa IP me të gjitha bitet 1 është një adrese broadcast dhe nuk duhet të perdoret. Paketat nga kjo adrese i destinohen të gjitha nyjeve të rrjetit.

## Slide 8
Subnetting
Ndarja e rrjetit ne pjese me te vogla.
Aq nenrrjete sa jane te nevojshme
Subnetmaska percakton edhe ndarjen
Supernetting
Zgjidhje per blloqe adresash qe nuk i kenaq klasa C
Disa rrjete kombinohen per te krijuar nje varg me te madh adresash
SubnetMaska
Informacion per ID e rrjetit
Adresimi pa Klasë
Adresimi sipas klasave tashmë është zëvendësuar me adresimin pa klasa.

## Slide 9: Blloqet e adresave
Madhësia e bllokut (numri i adresave) ndryshon në bazë të natyrës dhe madhësisë së subjektit.
Autoritetet e Internet imponojnë tre kufizime në blloqet e adresave pa klasa:
Adresat në një bllok duhet të jenë afër, njëra pas tjetrës.
Numri i adresave në bllok duhet të jetë fuqi e 2 (1, 2, 4, 8 ....).
Adresa e parë duhet të jetë e plotpjesëtueshme nga numri i adresave.

## Slide 10: Subnet Maska
Nëse duam të ndajmë një rrjet në nën-rrjete mund ta bëjmë këtë gjë vetëm nëpërmjet subnet maskave
IP adrese pa klasa

## Slide 11
Nr. i bit | Klasa A | Klasa B | Klasa C
0 | 255.0.0.0 (default_mask) | 255.255.0.0 (default_mask) | 255.255.255.0 (default_mask)
1 | 255.128.0.0 (default +1) | 255.255.128.0 (default+1) | 255.255.255.128 (default+1)
2 | 255.192.0.0 (default+2) | 255.255.192.0 (default+2) | 255.255.255.192 (default+2)
3 | 255.224.0.0 (default+3) | 255.255.224.0 (default+3) | 255.255.255.224 (default+3)
4 | 255.240.0.0 (default+4) | 255.255.240.0 (default+4) | 255.255.255.240 (default+4)
5 | 255.248.0.0 (default+5) | 255.255.248.0 (default+5) | 255.255.255.248 (default+5)
6 | 255.252.0.0 (default+6) | 255.255.252.0 (default+6) | 255.255.255.252 (default+6)
7 | 255.254.0.0 (default+7) | 255.255.254.0 (default+7) | 255.255.255.254 (default+7) * vetëm 1 Host për subnet
8 | 255.255.0.0 (default+8) | 255.255.255.0 (default+8) | 255.255.255.255 (default+8) * rezervuar për Broadcaste

## Slide 12: Nenrrjetat dhe hostet e tyre