## Slide 1: Rrjeta Kompjuterike 2
LEKSIONI 4
FRIDA GJERMENI

## Slide 2: Shtresa e Aplikimit dhe Protokollet e Saj
Funksioni i shtresës së aplikacionit është të marrë kërkesa dhe të dhëna nga një përdorues
Të dërgojë kërkesa dhe të dhëna, duke i zbritur ato në shtresat e poshtme të modelit OSI
Shërbimet më të zakonshme të kësaj shtrese janë ndarja e skedarëve, printim dokumentash, aksesim faqesh Interneti apo dërgim e-mail-esh
Word, Excel jane sherbime te shtreses se Aplikacionit???
Kërkesa për përdorimin e rrjetit si p.sh. kërkesa për të aksesuar një faqe web,
kërkesa për të dërguar një email duke përdorur SMTP,
kërkesa e një aplikacioni që ka nevojë të hapë file nga një drive rrjeti

## Slide 3: Domain Name System (DNS)
Adresat IP (IPv4, IPv6) te veshtira ne formatin e tyre per tu mbatur mend ne identifikimin e hosteve.
Ne internet identifikohen hostet nepermjet emrave si per kliente ashtu edhe servera.
Qe te perdoren protokollet si IP duhet te realizohet zgjidhja e emrit (name resolution)
Zgjidhja e emrit në Internet-Sistem i shpërndarë bazës së të dhënave të njohur si Domain Name Sistem (DNS).
Shkallëzueshmëria, emrat DNS janë hierarkike, siç janë serverat që mbështesin zgjidhjen e emrit.
DNS është një shpërndarje e bazës së të dhënave klient / server në rrjet që është përdorur nga aplikacionet TCP / IP për të hartëzuar emrat e hosteve dhe adresat IP (dhe anasjelltas),
Për të siguruar informacion e rrugëzimit të postës elektronike,
Emërtimin e shërbimit dhe aftësi të tjera.

## Slide 4
Termi “i shpërndarë” për shkak se nuk ka një vend të vetëm në Internet që di të gjitha informacionet
DNS ofron protokoll që lejon klientët dhe serverat për të komunikuar me njëri-tjetrin dhe gjithashtu një protokoll për të lejuar serverët për të shkëmbyer informacione.
Nga pikëpamja e një aplikimi, qasja në DNS është nëpërmjet një biblioteke të aplikimit e quajtur një zgjidhës (resolver).
Një aplikim duhet të konvertojë një emër të hostit në një adrese IPv4 dhe / ose IPv6 para se të mund t’i kërkojë TCP-se për të hapur një lidhje ose t’i dërgojë një datagram unicast duke përdorur UDP
Implementimet e protokollit TCP dhe IP nuk dinë asgjë në lidhje me DNS, ata veprojnë vetëm me adresa

## Slide 5: DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol
Është një protokoll klienti / server i cili automatikisht punon mbi protokollin Internet Protocol (IP) me adresën e tij IP dhe informacione të tjera të konfigurimit të lidhur siç janë subnet mask dhe gateway default
DHCP lejon hostët të marrin informacionin e konfigurimit të kërkuar TCP / IP nga një server DHCP.
Pse përdoret DHCP?
Çdo pajisje në një rrjet TCP / IP duhet të ketë një adresë IP unicast unike për të hyrë në rrjet dhe burimet e saj.
Pa DHCP, adresat IP për kompjutera ose kompjutera të rinj që zhvendosen nga një subnet në një tjetër duhet të konfigurohen me dorë.
Adresat IP për kompjuterët që hiqen nga rrjeti duhet të rimbursohen manualisht.

## Slide 6
Me DHCP, i gjithë ky proces është i automatizuar dhe menaxhohet në mënyrë qendrore.
Serveri DHCP mban një pool të IP adresave dhe jep një adresë ndonjë klienti të mundësuar nga DHCP kur hyn në rrjet.
Për shkak se adresat IP janë dinamike dhe jo statike, adresat që nuk janë më në përdorim kthehen automatikisht në pool për rialokim.
Serveri DHCP ruan informacionin e konfigurimit në një bazë të dhënash që përfshin:
Parametrat e konfigurimit TCP / IP të vlefshëm për të gjithë klientët në rrjet.
IP adresat e vlefshme, të ruajtura në një pool për caktimin e klientëve, si dhe adresat e përjashtuara.
IP adresa të rezervuara të lidhura me klientë të veçantë DHCP. Kjo lejon caktimin e vazhdueshëm të një adrese të vetme IP tek një klient i vetëm DHCP.
Kohëzgjatja e qirasë ose kohëzgjatja për të cilën mund të përdoret adresa IP përpara se të kërkohet rinovimi i qirasë.

## Slide 7
Një klient i mundësuar nga DHCP, me pranimin e një oferte qiraje, pranon:
Një adresë IP e vlefshme për nën-rrjetin në të cilin është lidhur.
Opsionet e kërkuara DHCP, të cilat janë parametra shtesë që një server DHCP është konfiguruar për t'u caktuar klientëve.
Disa shembuj të opsioneve DHCP janë Router (default gateway), Servera DNS dhe DNS Domain Name.
Përfitimet e DHCP
Redukton administrimin e rrjetit.
Konfigurimi i centralizuar dhe i automatizuar TCP / IP.
Aftësia për të përcaktuar konfigurimet TCP / IP nga një vend qendror
Aftësia për të caktuar një gamë të plotë të vlerave shtesë të konfigurimit TCP / IP me anë të opsioneve DHCP.
Trajtimi efikas i ndryshimeve të adresës IP për klientët që duhet të përditësohen shpesh
Dërgimi i mesazheve DHCP fillestare duke përdorur një agjent DHCP relay

## Slide 8: Telenet
Shfrytëzuesi i cili është i lidhur në Internet mundet që përmes programit përkatës (p. sh. Telenet ose ndonjë tjetri) të kyçet (log in) në secilin kompjuter pa marrë parasysh se në cilin skaj të botës ndodhet
Ti shfrytëzojë shërbimet e tyre në kushtin që ai kompjuter të jetë i lidhur në Internet dhe shfrytëzuesi të ketë leje t’u qaset në atë kompjuter.
Mënyra e tillë e punës është quajur “Punë në largësi” (ang Teleworking).
Përdorimi kryesor i Telnet-it që në largësi t’i konfigurojë dhe administrojë kompjuterët e kompanive.

## Slide 9: Secure Shell (SSH)
Është një alternative e sigurtë e Telnet-it
SSH ofron siguri me ane të enkriptimit të te dhënave që udhetojne ndërmjet sistemeve
Vijne si shoqerues të sistemeve UNIX dhe Linux,
Implementimi i tij sot është i gjendshem edhe për platformat e njohura, perfshi ketu Windowsin dhe Macintoshin.
SSH është teknologjia themelore për protokollin e transferimit të filave në mënyrë të sigurtë