## Slide 1: Rrjeta Kompjuterike 2 Teknologjite WAN
Frida GJERMENI

## Slide 2: Teknologjite WAN
Metoda e shkembimit te paketate (Switching)
Që sistemet të komunikojnë në rrjet, duhet të krijohen një ose disa rrugë komunikimi në të cilat mund të udhëtojnë të dhënat.
Shkëmbim Paketash
Çdo paketë i caktohet adresa burim, adresa destinacion dhe ndonjë adresë e ndërmjetme nëse ka.
Rutimi i pavarur mundëson përdorim më të mirë bandwith-i duke i lënë paketat të udhëtojnë nëpër rutera të ndryshëm për të evituar mjediset me trafik të rënduar.
Shkëmbim paketash me qark virtual-lidhje logjike ndërmjet nyjes dërguese dhe asaj marrëse përpara se të fillojë shkëmbimi i të dhënave.
Shkëmbim paketash me datagramë-. Paketat datagram dërgohen në mënyrë të pavarur, që do të thotë se ato mund të ndjekin shtigje të ndryshme për të arritur në destinacion

## Slide 3: Komunikimi Qarkor
Metoda qarkore kërkon një lidhje të dedikuar fizike ndërmjet nyjes dërguese dhe asaj marrëse
Shembulli më tipik është linja telefonike ku dy pjesmarrësit e bisedës kanë një linjë të dedikuar përgjatë gjithë bisedës
Avantazhi: pasi krijohet lidhja, kemi një lidhje të qendrueshme dhe të besueshme ndërmjet dy nyjeve
lidhje e dedikuar mund të bëhet shumë joefiçente:Pasi realizohet lidhja fizike, ajo nuk është e disponueshme për asnjë sesion tjetër derisa të përfundojë transferimi në fjalë

## Slide 4: Integrated Services Digital Network (ISDN)
ISDN lejon transmetim zëri dhe të dhënash nëpërmjet të njëjtës lidhje fizike.
Lidhjet ISDN konsiderohen më të shpejta se modemat.
Për të realizuar një lidhje ISDN, ju i bini numrit të caktuar në kompjutërin tuaj
Dhe më pas realizohet lidhja mes pajisjes dërguese dhe marrëse.
Lidhja bie kur njëri prej pjesmarrësve e mbyll.
ISDN ka 2 ndërfaqe standarte Basic Rate Interface (BRI) dhe Primary Rate Interface (PRI).
BRI përdor tre kanale të ndarë beta (B) prej 64 kbps sejcila dhe një kanal delta (D) 16 kbps.
PRI është një formë e ISDN-së që zakonisht transportohet përmes një linje T1 dhe mund të siguroje brez transmetimi mbi 1.544 Mbps.

## Slide 5: Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
FDDI është një standart topologjie nga (ANSI) që përdor fibrat optike dhe aksesimin me token si mjet transmetimi.
FDDI implementohet në të dy mënyrat single-mode, dhe multimode
Mund të arrijë shpejtësi transmetimi deri 200 Mbps për një distance deri 200 Km.
Kombinon fuqinë e Token Ring, shpejtësinë e Fast-Ethernet, dhe sigurinë e fibrave optike.
Krijimin e backbone-ve të rrjetit dhe për lidhjen e LAN-eve privatë për të krijuar MAN-et dhe WAN-et
avantazhe : rezistenca ndaj interferencave elektro-magnetike, siguria, dhe gjatësia e madhe e vlefshme për fibrën, Toleranca e gabimit, Shpejtësia, Sinjalizimi
Dizavantazhet: Kosto e lartë, Vështirësi Implementimi

## Slide 6: Linjat transportuese T-carrier
Janë linja të dedikuara më shpejtësi të lartë që mund të merren nga kompanitë telefonike.
Mund të suportojnë si zë ashtu edhe data, dhe shpesh përdoren për të krijuar rrjeta private point-to-point.
Ato janë linja të dedikuara themi se janë zgjidhje të kushtueshmë për Wan-et.
T1, T2, T3, T4
SONET-in, një teknologji më fiber optike për WAN-et, që përpunon të dhëna, zë, video në një shpejtësi shumfishe 51.84 Mbps.
SONET është i aftë të transmetojë informacion me shpejtësi ndërmjet 51.84 Mbps dhe 2.488 Gbps.
Një nga arritjet më të mëdha të Bell-it me SONET-in është krijimi i një sistemi të ri për shpejtësinë e transmetimit në nivele

## Slide 7
X.25
Një nga teknologjitë më të vjetra të WAN është X.25, që është një teknologji shkëmbimi
Sot kjo teknologji nuk para përdoret.
Shpejtësia maksimale e transmetimit ka qenë 56kbps, dhe më pas arriti deri në 64 kbps qe është një shpejtësi shumë e ulët për standartet e sotme
Teknologjitë e aksesimit të Internetit
Aksesimi i internetit është bërë një pjesë e pandashme e bizneseve të sotme
Ka plot mënyra për të aksesuar internetin.
Mënyra e zgjedhur shpesh do të varet nga kostoja si dhe nga teknologjitë e ofruara në zonën ku ju jetoni
Termi broadband shpesh përdoret për të referuar aksesimin e shpejtë të internetit

## Slide 8: Aksesimi i Internetit përmes xDSL (Digital Suscriber Line)
DSL është mënyra më e përdorshme e aksesimit të shpejtë të internetit, sepse është më e lirë se teknologjitë e tjera si psh ISDN.
DSL është shumë e përdorshme për ambiente shtëpie dhe biznese të vogla.
Asymmetric DSL (ADSL), Symetric DSL (SDSL), ISDN DSL (IDSL) ISDN, Rate Adaptive DSL (RADSL), Very High Bit Rate DSL (VHDSL), High Bit Rate DSL (HDSL)
Pse ka kaq shumë variacione të DSL-se?
Çdo përdorues, aplikim, biznes ka kërkesat e tij të ndryshme.
Bizneset më nevoja të larta bandwith-i kanë shumë gjasa të zgjedhin formën simetrike të DSL-së,
të tjerët më buxhet më të kufizuar siç janë bizneset e vogla apo familjet mund të zgjedhin një model që të mund të përdorin linjën telefonike brenda bandwith-it të përgjithshëm

## Slide 9: Vlerësimi i Sigurisë së Broadband
Keto sulme shpesh fokusohen mbi teknologjitë si e-mail apo portat e hapura të TCP/UDP-së.
Lidhjet DSL dhe kabllore duhet të mbrohen patjetër nga mekanizma shtesës siç janë firewall-et.
Një firewall mund të ofrojë veçori të tilla si filtrimin e paketave dhe përkthimin e adresave të rrjetit (NAT).
Firewall-i mund të jetë një aplikacion ose një pajisje më vete
Sistemi juaj i shfrytëzimit është plotësisht i rifreskuar me të gjitha programet e shërbimeve dhe sigurisë
Plain Old Telephone Service / Public Switched Telephone Network.

## Slide 10: Aksesimi i Internetit me Satelit
Zona ku opsionet broadband nuk gjenden-aksesimi nëpërmjet satelitit.
Dizavantazh i lidhjes satelitore është kostoja e lartë që nevojitet për të.
Transportueshmëria-avantazh-kudo që të shkoni keni mundësi lidhjeje me internetin.
Ofrohet nga shumë ISP
NJË-DREJTIMSHE-është e përbërë nga një kartë satelitore dhe një fole për kartën që instalohet në PC-në e përdoruesit;
ky sistem punon me dërgimin e kërkesave në një link duke përdorur një linjë telefonike, dhe më pas merr përgjigje nga e njëjta rrugë.
SISTEM DY-DREJTIMËSH-Rrugë për të dy llojet e të dhënave, atyre që ngarkohen dhe atyre që shkarkohen.
Ndodh direkt ndërmjet përdoruesit dhe satelitit, pa ndërmjetësinë e linjës telefonike si në rastin e parë.
Kushtet atmosferike janë një faktor i rëndësishëm në përformancën e aksesimit të internetit, koha e përgjigjes.